אוניברסיטת תל -  אביב

יחידת בטיחות

הוראות בטיחות                     דף מספר 1          תאריך פרסום          מספר ההוראה

מתוך 1                  1.10.2002		       331 - 07

____________________________________________________________

#### שם ההוראה: - בטיחות באוניברסיטה

_______________________________________________________________

13988

שם הנספח: הנחיות בטיחות לקבלנים ולמבקרים באתר הבניה

ההנחיות הנ"ל באות להבטיח קיום סדרי בטיחות נאותים ובטיחותיים לקבלנים / קבלני משנה ועובדים / מבקרים.

הנחיות אלו אינן באות להחליף את הוראות הבטיחות הקבועות והקיימות בנוהלי הבטיחות בעבודה, בחוקים ובתקנות , אלה להוסיף עליהן:

1. יש לבצע גידור ותיחום אזור העבודה כולל שילוט מתאים.

- הכניסה לאתר בניה , אסורה  ללא נעלי בטיחות תקניות , כובע מגן , משקפי מגן.

- על הקבלן לספק לעובדיו כלים בהתאמה לאופי העבודה, ולציוד מגן אישי, כנדרש לביצוע העבודות, להקפיד, לפקח ולהדריך על שימוש נכון בכל האמצעים.

- לא יבצע עובד כל עבודה ללא אישור הממונים עליו.לא יבצע עובד עבודות שלא הוכשר אליהן בחוק.

- עבודה עם כלי עבודה ידניים / חשמליים תתבצע כך כאשר הכלי תקני לפני דרישות תקנות הבטיחות והחוקים הקיימים. אין לעבוד עם כלים שאינם תקינים ואינם עומדים בדרישות החוק.

- עבודה על גגות תעשה, אך ורק כאשר העובדים קשורים ברתמת בטיחות.

- עבודה על סולמות, פיגומים תתבצע ע"פ הנחיות הבטיחות הקיימות. הציוד ייבדק על ידי מנהל העבודה.

אוניברסיטת תל -  אביב

יחידת בטיחות

הוראות בטיחות                     דף מספר 1          תאריך פרסום          מספר ההוראה

מתוך 1                  1.10.2002		       331 - 07

____________________________________________________________

#### שם ההוראה: - בטיחות באוניברסיטה

_______________________________________________________________

13988

- עבודה עם ציוד חשמל מטלטל וכבלי חשמל תתבצע לאחר בדיקה לפני תחילת העבודה, כאשר החיבורים יתבצעו דרך ממסר פחת. כל תיקון יבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

- עבודות ריתוך / חמות  וחיתוך יבוצעו עם ציוד מגן  אישי כאשר במרחק עד 5 מטר קיים  מטף כיבוי אש, ולאחר בדיקה כי לא קיים חומר דליק בסמוך .בגמר העבודה יש להמתין 20 דקות ולבדוק באם לא התפתחה אש כתוצאה מביצוע העבודה.

- עבודות חיתוך / השחזה יבוצעו עם ציוד מגן אישי ( אטמי אוזניים , משקפיים וכו' )

- חל איסור מוחלט לבצע עבודה בגובה על ידי מלגזה או כף טרקטור. עבודה בגובה תתבצע רק בסל תקני ומאושר.

- הרמת ציוד על ידי שרשראות, רצועות גלגליות רתמות ומחברים למיניהם, תיעשה לאחר בדיקת בוחן מוסמך לציוד כנדרש בחוק. ( הבדיקות נעשות תקופתית ).

- הנחיות נוספות:

א.  הפעלת ציוד ממונע, או רכב מחייבות רשיון מיוחד לעובד המפעיל, וכן קיום הדרכות.

ב.  במהלך עבודות שינוע והרמה של ציוד, יש לוודא שלא נמצאים אנשים / עובדים

בסביבה ומתחת לציוד.

- בכל שיטת עבודה או מעבר המצוי בגובה של 2- מטר ויותר, יש לוודא קיום מעקה

ומכשול המונע נפילות.

### הצהרת הקבלן

הריני מצהיר שידועות לי הנחיות והוראות הבטיחות הקבועים בחוק ובתקנות. למדתי אותם ומתחייב לעבוד לפיהם בעבודה באתר, חלה עלי החובה להתחשב בסיכונים הבטיחותיים האפשריים ולפעול לפי כללי הבטיחות.

שם הקבלן _____________  ת.ז, __________________   חתימה_____________