שם הנספח:	טיפול במתקני איוורור ומיזוג אוויר המורכבים במקום הפעלתם.

הוראות בטיחות:	1.	לפני תחילת כל עבודה בציוד, יש להבטיח העדר אווירה מסוכנת (נפיצה, לקיחה, רעילה, רדיו-אקטיבית, וכו'). זאת יעשו על בסיס תחקיר של האחראי במקום, ובמקרה הצורך  (בהיעדר מידע אמין), בעזרת מיכשור בדיקה.

2.	בעת טיפול במתקני מ"א, יש להבטיח, כי כל החלקים הנעים של הציוד מגודרים לבטח. אם הוסרו המגינים לצורך טיפול במתקן, יש להחזירם למקומם המקורי עם גמר העבודה.

3.	לפני הפעלת מכונות ומתקנים, יש להבטיח, כי כל החלקים הנעים של הציוד מגודרים לבטח. אם הוסרו המגינים לצורך טיפול במתקן, יש להחזירם למקומם המקורי עם גמר העבודה.

4.	בעת הפעלת ציוד הפועל בלחץ אטמוספרי, יש להבטיח (לבדוק ולבקר), כי כל השסתומים המנתקים פתוחים, וכי כל שסתומי הבטיחות פועלים ומוחזקים כראוי.

5.	אין להשאיר ללא השגחה ציוד לא מגודר או לא מכוסה, או לא מובטח בדרך אחרת כל שהיא, בעת העדרות, ולו קצרה ביותר, של המטפל בציוד מ"א.

6.	כל עבודות הקשורות בטיפול בציוד חשמלי, למעט הפעלה או הפסקת המערכות, מותרת רק לבעלי רישוי ממלכתי מתאים לעבודות חשמל.

7.	יש לשקול היטב את האפשרויות האישיות בעת טילטולם של חפצים כבדים. לטלטול ידני של חומרים, שמשקלם עולה על 25 ק"ג, יש לבקש עזרה.

אחריות ביצוע:	8.	האחריות לפיקוח על ביצוע הוראה זו חלה על מהנדס תפעול מערכות.