###### נוהל לטיפול בדליפת גז  דליק

##### כללי

בהתאם לדרישות התקנות לבטיחות מותקנים גלאי גפ"מ או מימן או גז דליק אחר במקומות בהם נעשה שימוש בחומרים אלו, אשר מיועדים לזהות נוכחות הגז באוויר ולדווח כאשר ריכוזו מגיע לריכוז המסוכן שנקבע.

##### מטרות

מטרת נוהל זה היא להגדיר דרכי טיפול במקרה של התראה באחד הגלאים, המצביעה על נוכחות הגז בריכוז שווה או גבוה מהריכוז שנקבע, בדרך כלל התראה ראשונה כאשר הוא  מגיע ל 10%

מה LEL, והתראה שנייה כאשר הוא מגיע לריכוז השווה ל 20% מה – LEL ( lower explouive limit ).

##### מסמכים יישומים

### תקנות הבטיחות במעבדה

### - 	גליונות הבטיחות (1998).

-	חוק החומרים המסוכנים - 1993.

-	תקנות החומרים המסוכנים - 1996.

- תקנות רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי מבחינת חומ"ס).

- תקנות הבטיחות בעבודה במעבדות רפואיות, כימיות, ביולוגיות) - יולי 2001.

-	נוהלי חירום של האוניברסיטה (2001).

##### הגדרות

LEL

סף נפיצות של תערובת גז דליק עם אויר, באחוזים בנפח ובתנאים סטנדרטים.

# תנאים סטנדרטים

תנאים של אפס מעלות צלסיוס ושל לחץ ברומטרי של 1 בר (103 קילו פסקל לסמ"ר).

# גלאי

מכשיר אלקטרוכימי או אחר מורכב במקום בו נמצאים הגזים הדליקים ומחובר לרכזת אלקטרונית, אשר מודד באופן מתמיד את ריכוז הגז הדליק באוויר, ומתריע כאשר הריכוז עולה לסף ריכוז שנקבע מראש.

# רכזת התראות

רכזת הממוקמת מחוץ לחדר בו מותקן הגלאי ומחוברת ישירות לרכזת במחלקת בטחון בה מובטחת נוכחות של איש בטחון 24 שעות ביממה.

לחלופין הגלאי יכול להיות מחובר ישירות לרכזת ההתראות של מחלקת הבטחון, ללא רכזת ביניים.

# הכוונת התראות

- כאשר קיימת רכזת ביניים בתוך בניין בו מותקן הגלאי, ההתראה הראשונה ( LEL 10% )

מושמעת בחדר בו מותקן הגלאי ורק ברכזת זאת, וההתראה השנייה (LEL 20% ) מושמעת הן ברכזת המקומית והן ברכזת הבטחון.

- כאשר אין רכזת ביניים, ההתראות של LEL 10% ושל LEL 20% מושמעות ישירות לבטחון, אך תמיד גם מקומית בחדר בו מותקן הגלאי.

## צוות חירום ותגובה באוניברסיטה

צוות מטעם האוניברסיטה, תחת פיקוד ראש מדור בטחון ומורכב מעובדי בטחון, אחזקה וגופים אחרים מציוד, מודרך ומתורגל לבצע פעולות הצלה וטיפול בעת אירועי חומרים מסוכנים, לרבות פעולות כיבוי אש, והמחובר במכשירי קשר למוקד הבטחון של האוניברסיטה.

## אב בית

איש הממלא תפקיד של אחראי משק במבנה / פקולטה, אשר יודע את מיקומם של כל אמצעי הניתוק בבניין: חשמל, מים, אויר דחוס, גפ"מ, גזי מעבדה בהספקה מרכזית וכו', וברשותו גם מפתחות של כל החדרים שבמבנה.

## יו"ר מטה חירום

אחראי למערך החירום באוניברסיטה, כאשר בהעדרו מנהל תורן ממלא את מקומו.

## מנהל תורן

מחליף את האחראי למערך החירום בשעות הלילה, שבתות וחגים  עד להגעתו.

גורמי הצלה וסיוע חיצונים

שירותי כבאות והצלה, משטרת ישראל, מד"א, יחידה סביבתית של עיריית תל אביב, מחוז תל אביב במשרד לאיכות הסביבה, מפקח משרד העבודה.

## מוקד למסירת מידע באוניברסיטה

משרד מדור בטחון / מנהל תורן מקבל את כול הפניות והודעות על התרחשות אירוע חירום.

## אירוע חירום

אירוע הדורש הפעלת מערך החירום באוניברסיטה, לרבות אירוע בטחוני, בטיחותי, אסון טבע וכו'.

#### תחומי אחריות וסמכות

### אישור והפצת הנוהל

נוהל לטיפול בדליפת גז דליק באוניברסיטה יאושר ויוחתם ע"י הנהלת האוניברסיטה, ונוהל חתום יופץ להנהלת האוניברסיטה, לחברי מטה החירום, למנהל מדור בטחון אשר ידרך את צוותיו.

### עדכון הנוהל

הנוהל יעודכן ע"י יחידת הבטיחות על פי דרישה בכתב של יו"ר מטה החירום, או כאשר יש צורך בכך.

### סמכות הפעלה

הסמכות והאחריות להפעלת הנוהל היא בידי מנהל מדור בטחון באוניברסיטה, הן בשעות הרגילות והן מחוץ לשעות הרגילות.

##### השיטה

### חיבור הגלאים למערכת ההתראות של האוניברסיטה

ההתראה הראשונה בריכוז השווה ל 10% LEL תישמע מקומית, אך גם במרכזית הבטחון.

ההתראה השנייה בריכוז השווה ל  20% LEL תישמע הן מקומית והן במרכזית הבטחון.

### הפעלות שיש לבצע בהישמע ההתראה הראשונה

פעולות העובדים במקום בו משתמשים בגז הדליק בשעות העבודה:

    - הפסקת כל פעילות שהיא.

    - פתיחת כל החלונות

    - יציאה מהחדר

    - סגירת הדלת וברז הניתוק לגז (במידה ויש) הדליק הנמצא מחוץ לדלת

    - ניתוק החשמל בכל החדר דרך המפסק הנמצא בארון חשמל  (אין לנתק חשמל לכל מכשיר שהוא מתוך החדר).

    - דרישה מכל העובדים שבקומה לפנות מייד את הבניין דרך חדר המדרגות (לא במעליות)

    - בהגיעם לקומת קרקע, יש להודיע לאב הבית.

פעולות מדור בטחון:

    - הודעה במערכת הקשר לכל אנשי צוות החירום להתייצב במשרדי יחידת הביטחון.

    - התארגנות והצטיידות צוות החירום בציוד מתאים, לרבות מערכות נשימה מנ"פ.

    - נסיעה לאתר האירוע והתארגנות כניסה לבניין.

פעולות נוספות של צוות החירום מחוץ לשעות העבודה:

    - עלייה במדרגות לחדר בו התרחשה ההתראה (במנ"פ).

    - סגירת ברז הגז לחדר / ניתוק (במידה וקיים) החשמל מחוץ לדלת.

### פעולות שיש לבצע בהשמע ההתראה השנייה – בשעות העבודה.

פעולות אב הבית:

    - הפעלת מערכת האזעקה הכללית בבניין

    - מסירת הודעה בכריזה או ברמקול לפינוי מידי של כל הבניין דרך המדרגות (לא דרך המעליות), תוך מסירת מיקום הריכוז של המתפנים, במרחק של  לפחות 50 מטר מהבניין.

    - העמדת עובד מצוות אב הבית לרשות צוות החירום, למסירת ידע על מיקום אמצעים בבניין.

פעולת צוות החירום:

    - להודיע על האירוע לשירותי הכבאות וההצלה ולמשטרת ישראל על האירוע

    - להודיע על האירוע למשרד לאיכות הסביבה , מחוז תל אביב וליחידה סביבתית של עיריית תל אביב.

    - לבוש מערכות מנ"פ , הצטיידות בפנס מוגן התפוצצות.

    - ניתוק חשמל כללי לכל הבניין.

    - ניתוק ברזים ראשיים  של כל הגזים הדליקים המסופקים לבניין.

    - עלייה במדרגות עד לחדר בו דלף הגז הדליק, פתיחת הדלת בעדינות (כדי לא לגרום לניצוץ בעת פתיחת המנעול והדלת).

    - כניסה לחדר / פתיחת כל החלונות

    - ביצוע בדיקת ריכוז גז דליק באמצעות מכשיר EXPLOSIMETER  והמתנה עד שהגז יורד מתחת ל 10% LEL .

    - חבירה עם צוות מכבי אש, והפעלת מפוח מוגן התפוצצות שלהם למיהול הגז, אם הוא טרם ירד מתחת ל  10% LEL

הערה: העבודה תעשה בזוגות כאשר בן הזוג משקיף וצופה.

### פעולות למקרה של גליל גז דליק בחדר

- במקרה ובניגוד לתקנות, קיימים גלילים של גזים דליקים מוצבים בתוך חדר העבודה / מעבדה, ואין כול אפשרות לסגור את הגז מבחוץ יש לבצע פינוי מידי של כל הבניין כבר בהישמע ההתראה הראשונה על ריכוז 10% LEL. מי שנמצא בחדר צריך לסגור את הגז ולוודא סגירה.

- רק צוות חירום מצויד במנ"פ / פנס מוגן התפוצצות רשאי להיכנס לחדר ולסגור את הברז שמעל לגליל הגז הדליק.

- המשך הטיפול יהיה כמו בסעיף 6.3.2.

### פעולות במקרה של גז מימן בחדר מצברים

- כאשר נמצא גלאי מימן בחדר למצברי חשמל, המשתמשים לגיבוי מחשבים, מרכזיית טלפונים

או ציוד רגיש אחר, ויש התראה על ריכוז מימן מעל ל- 10% LEL , יש להפסיק את טעינת

המצברים, אך בשום אופן לא את מפוחי האיוורור של חדר המצברים.

- לשם כך, יש להכין מראש ומחוץ לחדר המצברים לפחות 3 מפסקים:

-  אחד להפסקת הטענה של המצברים

-  אחד לתאורה

-  אחד למפוחים, מחוברים לחשמל חירום, עם שלט שאסור להפסיק אותם אפילו

במקרה של התראה לגז מימן.

חשמלאי יחד עם איש מצוות החירום יכנסו אז לחדר (עם מטף   2CO ) לקירור המגעים, כדי להעריך את המצב ואת הסיבה לפליטת המימן.

לאחר מכן איש מצוות הבטיחות מצוייד במכשיר מד – נפיצות מכוייל ייכנס לבצע בדיקת אימות התראת הגלאי. במקרה שכן הוכח שיש מימן בחדר, יש להציף את החדר בגז חנקן דרך הצנרת שהוכנה מראש כדי להוריד את ריכוז המימן בחדר מתחת לריכוז LEL.

### פעולת לסיום האירוע

בדיקת האירוע

    - בדיקה פנימית תבוצע ע"י נציג  יחידת הבטיחות, אשר תשים את הדגש על הפקת הלקחים, האמצעים למניעת דליפות בעתיד ועל שיפור הנוהל לטיפול באירוע דליפת גז דליק.

חזרה לעבודה

    - לפני חזרה לעבודה שגרתית תתקיים ישיבה של כל הגורמים המעורבים באירוע כדי לבצע הערכת מצב, הערכת נזקים באם קיימים, והדרכים לסיים את האירוע.

החזרה לעבודה תתבצע תמיד לפי השלבים הבאים:

    - החזרה לעבודה תוכל להתבצע אך ורק לאחר שריכוז הגז הדליק ירד מתחת ל 1% LEL .

    - עם חזרה לעבודה, תחילה יוחזר זרם החשמל והעובדים בבניין יחזרו למקומות שלהם.

    - הפעולה הראשונה שלהם תהיה סגירת כל הברזים של כל הגזים הדליקים במקום העבודה.

    - לאחר מכן יעבור איש הבטיחות בכל החדרים של הבניין כדי לוודא שכל הברזים סגורים.

    - עם חזרתו של איש הבטיחות למשרד אב הבית ואישורו בכתב שכל הברזים אכן סגורים, יפתחו הברזים הראשיים של הספקת גזים דליקים לחדרים, והמשתמשים יפתחו אצלם את הברזים כרגיל.